ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Пластиковий гайковий ключ

Art. Nr.: 98.1121

Датчик басейну повинен бути щільно закритий, щоб вода не могла проникнути всередину.

Два пластикові гайкові ключі є інструментом для відкриття датчика басейну 30.3216.20, якщо його неможливо відкрити вручну, як описано в інструкції з експлуатації термометра для басейну.

Не використовуйте пластиковий ключ для повторного затягування передавача. Закручуйте датчик басейну лише вручну і не перетягуйте різьбу.

Комплект поставки

Великий пластиковий гайковий ключ

Розміри:

(довжина) 210 x (ширина) 115 x (висота) 12 мм

Малий пластиковий гайковий ключ

Розміри:

(довжина) 165 x (ширина) 65 x (висота) 12 мм

Вставте корпус датчика басейну в малий пластиковий гайковий ключ, як показано на рисунку. Позначка „UP“ показує вгору.

Потім розташуйте великий пластиковий гайковий ключ на кришці датчика басейну. Позначка „UP“ показує вгору.

Два пластикові гайкові ключі повинні знаходитись під кутом 90° один до одного (дивіться рисунок a + c). Ручка великого пластикового гайкового ключа повинна знаходитися безпосередньо над стопорним болтом (дивіться червону стрілку на малюнку b).

Тримайте маленький пластиковий гайковий ключ міцно в руці, а потім поверніть великий пластиковий ключ в напрямку проти годинникової стрілки, щоб послабити кришку (дивіться зображення праворуч).

Примітка: Щоб великий пластиковий гайковий ключ не зісковзнув при відкритті, будь ласка, зафіксуйте його великим пальцем правої руки.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG,

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland

Жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмової згоди TFA Dostmann. Технічні дані є правильними на момент надрукування та можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Найновіші технічні дані та інформацію про цей продукт можна знайти на нашій домашній сторінці, просто увівши номер товару у вікно пошуку.

www.tfa-dostmann.de